| 記者発表（資料配布） |
| --- |
| 月／日（曜） | 担 当 課 担 当 名 | 内線電話 | 発 表 者 名 （担当課長補佐名） | その他の発表先・配布先 |
| ６／２８（水） | 水質課 水環境調査係 | ３３８６ | 課長 冨岡 寛美 （岸田 宜久） | － |

海水浴場水質調査結果について

概　要

１　県下47海水浴場のうち、調査結果集計表のとおり、適(水質AA、水質A)が37ケ所、可

が10ケ所であり、いずれの海水浴場においても、安心して海水浴ができる水質である。

２　油膜の有無についても、日本海をはじめ全ての海水浴場で認められなかった。

３　各海水浴場の調査結果は下表および別表のとおりである。

調査結果集計表

| 区 分 | 判定結果 | 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水質ランク | 大阪湾・播磨灘 | 日 本 海 | 淡 路 島 | 計 |
| 適 | ３７ | 水質AA | １ | １４ | ８ | ２３ |
|  |  | 水質A | ３ | ３ | ８ | １４ |
| 可 | １０ | 水質B | １０ | ０ | ０ | １０ |
|  |  | 水質C | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 不 適 | ０ | － | － | － | － | － |
| 計 | ４７ | － | １４ | １７ | １６ | ４７ |

（参　考）

海水浴場水質調査について

１　調査目的

海水浴場として利用される公共用水域の水質の実態を把握し、必要に応じて所要の措置を講

じるとともに、その結果を公表して県民の利用に資することを目的とする。

２　調査海水浴場

調査は「水難事故等の防止に関する条例」に基づき、開設の届け出を行う海水浴場47ヶ所について実施した。（平成17年度は49ヶ所）

３　調査期間

平成１８年５月８日～５月２４日

４　調査機関

県下３県民局（西播磨、但馬、淡路）、神戸市、姫路市、明石市

５　調査項目

ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ(化学的酸素要求量)、透明度、ｐＨ(水素イオン濃

度指数)、溶存酸素量、病原性大腸菌Ｏ－１５７

６　水質判定基準

| 区 分 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | ＣＯＤ | 透明度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適 | 水質AA | 不検出 (検出限界 2個/100ml) | 油膜が認められない | 2mg/l以下 | 全透 (1m以上) |
|  | 水質A | 100個/100ml以下 | 油膜が認められない | 2mg/l以下 | 全透 (1m以上) |
| 可 | 水質B | 400個/100ml以下 | 常時は油膜が認められない | 5mg/l以下 | 1m未満～50㎝以上 |
|  | 水質C | 1,000個/100ml以下 | 常時は油膜が認められない | 8mg/l以下 | 1m未満～50㎝以上 |
| 不 適 | 1,000個/100mlを超えるもの | 常時油膜が認められる | 8mg/l超 | 50㎝未満 |

(注)　判定は、同一海水浴場に関して得た測定値の平均による。

なお、｢不検出｣とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

・各項目の全てが｢水質AA｣である海水浴場を｢水質AA｣とする。(水質が特に良好な海水浴場)

・各項目の全てが｢水質A｣以上である海水浴場を｢水質A｣とする。(水質が良好な海水浴場)

・各項目の全てが｢水質B｣以上である海水浴場を｢水質B｣とする。（水質が良の海水浴場）

・各項目の全てが｢水質C｣以上である海水浴場を｢水質C｣とする。（水質が普通の海水浴場）

・これら以外のものを｢不適｣とする。