| 記者発表（発表・資料配布） |
| --- |
| 月／日 （曜） | 担当課（室） 係名 | ＴＥＬ | 発 表 者 （担当係長） | その他の発表・配布先 |
| ２／１４ （水） | 水質課 水環境係 | ３３８４ | 課長 冨岡 寛美 （森川 格） | 阪神北県民局 |

川西市中央北地区における地下水等の安全性確認について

１　川西市中央北地区において、六価クロムなどの土壌汚染が判明した件（注）について、県は、安全性確認のため周辺環境（地下水・水路）の水質調査を実施しました。

（注）川西市が平成１９年２月９日（金）発表。概要は参考１を参照。

２　周辺の井戸５地点及び水路２地点（別紙）において、調査を実施した結果、六価クロム、鉛、砒素、ふっ素及びほう素について、すべて環境基準を満たしており、健康への影響はないと考えられます。

３　今後、県としては、阪神北県民局とも連携し、引き続き監視を継続していくとともに、土壌汚染対策方法などについても、適切に川西市及び川西市都市整備公社等を指導していきます。

（参考１）川西市の記者発表の概要

① 土壌調査結果

・　川西市、川西市都市整備公社所有地（約3.6ha）を市公社が調査。

→ 六価クロム、鉛、砒素、ふっ素について基準値の超過が判明。

・　民有地を各工場事業者が調査。

→ 六価クロム、鉛、砒素、ふっ素、ほう素について基準値の超過が判明。

・　市公社が地区内で地下水の水質調査をしたが汚染はなかった。

＜表　土壌調査結果＞

| 区分 | 物 質 名 | 汚染濃度の最大値 （ ）内は基準に対する倍率 | 基準値 （土壌汚染対策法の基準値） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壌 （溶出） | 六価クロム化合物 | 6.5 mg/L （130倍） | 0.05 mg/L |
|  | 鉛 | 0.4 mg/L （40倍） | 0.01 mg/L |
|  | 砒素 | 0.14 mg/L （14倍） | 0.01 mg/L |
|  | ふっ素 | 6.2 mg/L （7.8倍） | 0.8 mg/L |
|  | ほう素 | 1.6 mg/L （1.6倍） | 1 mg/L |
| 土壌 （含有） | 鉛 | 2200 mg/kg （14.7倍） | 150 mg/kg |

（注）表には調査実施項目のうち、基準を超過した項目の最大値を記載した。

② 土壌汚染対策

- 六価クロムの基準値超過土壌については、掘削除去を基本とした対策を行う予定（工事期間：１９年７月～２０年３月の予定）。

- 鉛、砒素、ふっ素及びほう素の基準値超過土壌については、川西市の猪名川流域における自然由来による基準値超過の可能性が高いが、高濃度の部分や土壌摂取のリスク等を考慮して、必要箇所の掘削除去を行う予定。