| 記者発表（資料配布） |
| --- |
| 月／日（曜） | 担 当 課 担 当 名 | 内線電話 | 発 表 者 名 （担当係長名） | その他の発表先・配布先 |
| ６／２９（金） | 水質課 水環境係 | ３３８６ | 課長 勝野 聡一郎 （木下 勝功） | － |

海水浴場水質調査結果について

概　要

１　県下47海水浴場のうち、調査結果集計表のとおり、適(水質AA、水質A)が41ケ所、可

が6ケ所であり、いずれの海水浴場においても、安心して海水浴ができる水質であった。

２　油膜の有無についても、全ての海水浴場で認められなかった。

３　病原性大腸菌Ｏ-157は、全ての海水浴場で検出されなかった。

４　各海水浴場の調査結果は下表および別表のとおりである。

調査結果集計表

| 評価区分 | 海水浴場数 | 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水質ランク | 大阪湾・播磨灘 | 日本海 | 淡路島 | 計 |
| 適 | 41(37) | 水質AA | 7( 1) | 15(14) | 14( 8) | 36(23) |
|  |  | 水質A | 1( 3) | 2( 3) | 2( 8) | 5(14) |
| 可 | 6(10) | 水質B | 6(10) | 0( 0) | 0( 0) | 6(10) |
|  |  | 水質C | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| 不 適 | 0( 0) | － | － | － | － | － |
| 計 | 47(47) | － | 14(14) | 17(17) | 16(16) | 47(47) |

※（　）内数は、平成18年度の調査結果

（参　考）

海水浴場水質調査について

１　調査目的

海水浴場として利用される公共用水域の水質の実態を把握し、必要に応じて所要の措置を講じるとともに、その結果を公表して県民の利用に資することを目的とする。

２　調査海水浴場

調査は「水難事故等の防止に関する条例」に基づき、開設の届け出を行う４７海水浴場について実施した。（平成18年度：４７海水浴場）

３　調査期間

平成１９年５月７日～５月２８日

４　調査機関

県下３県民局（西播磨、但馬、淡路）、神戸市、姫路市、明石市

５　調査項目

ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ(化学的酸素要求量)、透明度、ｐＨ(水素イオン濃

度指数)、溶存酸素量、病原性大腸菌Ｏ－１５７

６　水浴場水質判定基準

| 区 分 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | ＣＯＤ | 透明度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適 | 水質AA | 不検出 (検出限界 2個/100ml) | 油膜が認められない | 2mg/l以下 | 全透 (1m以上) |
|  | 水質A | 100個/100ml以下 | 油膜が認められない | 2mg/l以下 | 全透 (1m以上) |
| 可 | 水質B | 400個/100ml以下 | 常時は油膜が認められない | 5mg/l以下 | 1m未満～50㎝以上 |
|  | 水質C | 1,000個/100ml以下 | 常時は油膜が認められない | 8mg/l以下 | 1m未満～50㎝以上 |
| 不 適 | 1,000個/100mlを超えるもの | 常時油膜が認められる | 8mg/l超 | 50㎝未満 |

(注)　判定は、同一海水浴場に関して得た測定値の平均による。

なお、｢不検出｣とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

・各項目の全てが｢水質AA｣である海水浴場を｢水質AA｣とする。(水質が特に良好な海水浴場)

・各項目の全てが｢水質A｣以上である海水浴場を｢水質A｣とする。(水質が良好な海水浴場)

・各項目の全てが｢水質B｣以上である海水浴場を｢水質B｣とする。（水質が良の海水浴場）

・各項目の全てが｢水質C｣以上である海水浴場を｢水質C｣とする。（水質が普通の海水浴場）

- これら以外のものを｢不適｣とする。