環境の現況（平成18年度）について

健康生活部 環境政策局 環境影響評価課

平成18年度における大気汚染、水質汚濁等の状況について「環境の現況」として取りまとめました。その概要は以下のとおりです。

１　 大気汚染の現況

(1) 一般環境

①　二酸化硫黄（47局）及び二酸化窒素（56局）は、全測定局で環境基準を達成。（前年度と同様）

過去10年の平均濃度は減少傾向、近年は横ばい傾向。

②　浮遊粒子状物質は長期的評価では全測定局（56局）で環境基準を達成。（前年度は57局中56局で達成）

過去10年の平均濃度は減少傾向、近年は横ばい傾向。

短期的評価では全測定局で環境基準は未達成 (黄砂の影響)。（前年度は57局中52局で達成）

③　アスベストの調査結果(11地点)は７地点で不検出、４地点で0.03～0.1本/Lで、全国の状況（最大1.68本/L、平均0.3本/L）に比べて低い値。

（参考：道路沿道及び工場、事業場周辺16地点は不検出。工場敷地境界基準は10本/L）

（参考）浮遊粒子状物質の評価達成

長期的評価：1年間全ての測定日数の1日の平均値について、日平均値の高い方から2％分を除外した後の最高値（2％除外値）が0.10mg/m3以下であり、かつ、日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続しないこと

短期的評価：全ての測定値について、1時間値が0.20mg/ m3以下、かつ、日平均値が0.10mg/m3以下であること

(2) 道路沿道

①　二酸化窒素は30局中26局で環境基準を達成。（前年度は30局中27局で達成）

未達成の4局は尼崎市武庫川、芦屋市打出(国道43号)、伊丹市緑ヶ丘(国道171号)、宝塚市栄町(国道176号)。

過去10年の平均濃度は、ほぼ横ばい傾向。

②　浮遊粒子状物質は長期的評価では25局中23局で環境基準を達成。（前年度は25局中21局で達成）

未達成の2局は神戸市垂水及び姫路市船場（国道2号）。

過去10年の平均濃度は減少傾向。

短期的評価では全測定局で環境基準が未達成（黄砂の影響）。（前年度は25局中19局で達成）

③　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車等運行規制地域の環境濃度は、各種対策の効果により改善傾向。

規制前後（H15とH18)の比較（平成16年10月規制開始）

二酸化窒素が⑮0.033→⑱0.030(ppm) 　浮遊粒子状物質が⑮0.034→⑱0.030(ppm)

２　水質汚濁の現況

(1) 公共用水域

①　健康項目については、河川209地点中205地点で環境基準を達成。（前年度は210地点中201地点で達成）

基準を超過した4地点はいずれも自然由来（地質や海水の影響）。

利水状況からみて健康影響が生じるおそれはない。

海域91地点、湖沼1地点では環境基準を達成。（前年度と同様）

（健康項目：人の健康の保護に関する項目で、カドミウム、全シアン、鉛等26項目）

②　生活環境項目は、河川では長期的には改善傾向。海域では横ばい傾向。

（生活環境項目：生活環境の保全に関する項目で、河川のBOD、海域・湖沼のCOD等）

河川BOD：39水域中38水域で環境基準を達成。（前年度は39水域中36水域で達成）

海域COD：26水域中20水域で環境基準を達成。（前年度は26水域中18水域で達成）

海域N,P：9水域中9水域で環境基準を達成。（前年度はPについて1水域で未達成）

湖沼COD：1水域中1水域で環境基準を達成。（前年度と同様）

湖沼 P：1水域中1水域で環境基準を未達成。（前年度と同様）

(2) 地下水質

概況調査において、137地点中134地点で環境基準を達成。（前年度は211地点中207地点で達成）

砒素で1地点（自然由来）、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素2地点で基準を超過。

既に飲用指導を行っており、健康影響が生じるおそれはない。

３　公害苦情の発生件数

県及び市町が受理した苦情件数は3,856件で、前年度より103件増加。

（苦情の増加原因：建築物解体に伴う粉じん、野外焼却及び不法投棄）

４　ダイオキシン類

大気、水質、底質、地下水及び土壌のすべての地点で環境基準を達成。（前年度と同様）

# Text boxes

記者発表資料