| 記者発表（発表・資料配布） |
| --- |
| 月／日 （曜） | 担当課(室) 係 名 | ＴＥＬ | 発表者 (担当係長) | その他の発表・ 配布先 |
| ８／２４ （金） | 水質課 産業排水・土壌係 | ３３８９ | 課長 勝野 聡一郎 (田元 保雄) | － |

土壌汚染対策法第５条第１項に基づく指定区域の指定について

川西市中央北地区の皮革工場跡地について、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号。）に基づき、土地所有者等（土地所有者及び事業者）が土壌汚染状況調査を行ったところ、17事業所の敷地の一部について同法に基づく基準に適合しないと認められる土地があることが判明したため、同法第５条第１項に基づき下記１及び２のとおり指定区域に指定しました（平成19年8月24日 県告示）。

記

１　指定区域　　川西市火打1丁目34番など23筆の一部（17事業所）

合計面積　約3,150 m2

（指定区域の位置：別紙１及び２のとおり）

２　指定基準に適合しないと認める特定有害物質の名称

六価クロム化合物

３　土壌汚染状況調査の結果

（１）土壌汚染対策法に基づき、六価クロム化合物について土壌汚染状況調査を実施した。

（２）調査の結果、土壌含有量については超過はなかったものの、土壌溶出量について17事業所33区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過していた。

| 超過項目 | 超過単位区画数 （10ｍ区画） | 超過濃度範囲 | 指定基準値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六価クロム（溶出量） | 33区画 | 0.06～6.5mg/L | 0.05mg/L |

４　周辺の地下水利用状況・人への健康影響について

県が安全性確認のため、周辺環境（地下水・水路）の水質調査を実施した結果、いずれの地点においても環境基準を満たしている。

現場は、木杭、ネットフェンスで立入禁止措置が図られている。また、汚染箇所については、コンクリート、アスファルトや盛土等で覆ってあり、表層土壌の飛散はない。

これらことから、人への健康影響はない。

５　今後の取り組み

土地管理者等は、今後、川西市及び市都市整備公社の汚染対策工事に引き続き、汚染土壌の掘削除去を基本とした対策を実施する予定である。

県は、今後とも川西市と連携し、北摂地区皮革工業協同組合（皮革事業者の団体）を通じて土地管理者等に対して汚染除去対策の指導を行っていく。